## Slide 1: Notify Photography
Ujszászi Vivien, Pintér Botond

## Slide 4: 1. A PROJEKT CÉLJA
A feladatunk az volt, hogy készítsünk egy hálózatot, ami redundáns, biztonságos és távolról is elérhető

## Slide 5: 2. Felépítés
Technológiák:
Az irodai környezetben alkalmazunk első és második rétegbeli redundanciát is (HSRP, OSPF, )
Eszközök:
Multilayer Switchek, Switchek, PCk-k és IoT eszközök
Budapest Iroda

## Slide 6
Budapest recepció
Egy kölünálló, egyszerű hálózat a foglalások intézése érdekében

## Slide 7
Budapest Szerverfarm
Védett, elkülönített belső hálózat, melyet mágneses RFID kártya is véd.
Saját tűzfallal védett DMZ, WIFI kapcsolat itt nincs engedélyezve biztonsági okok miatt

## Slide 8
Budapest Vendég
Egy bútorozott, kanapékkal felszerelt, közösségi rész
Itt tekinthetőek meg a képek

## Slide 9
OSPF Area 0
VPN Tunnel
A sárgával jelölt kapcsolat titkosított VPN alagút
Az alagút biztosítja:
  biztonságos kommunikációt a telephelyek között
  egységes routingot az OSPF számára
A VPN az OSPF Area 0 része
Routing
OSPFv2 (IPv4) és OSPFv3 (IPv6)
Minden router az Area 0-hoz csatlakozik
Dinamikus útvonalcsere a VPN-en keresztül

## Slide 10
Budaörs Iroda
A kialakítás támogatja:
a skálázhatóságot
a redundanciát
a STP és EtherChannel működését
VLAN 10 – adminisztráció (admin PC-k)
VLAN 50 – A blokk
VLAN 60 – B blokk
VLAN 70 – C blokk
VLAN 80 – D blokk
VLAN 99 – Native VLAN

## Slide 11: Recepció
A vezetékes kliensek egy access switchhez csatlakoznak csillag topológiában.
Ez a struktúra stabil, nagy sávszélességű kapcsolatot biztosít az irodai munkaállomások számára.

## Slide 12: Szerverek
Bevezetés
A jelen dokumentáció a NotifyPhotography fotóstúdió informatikai infrastruktúrájának központi elemét képező Linux szerver bemutatását tartalmazza.

## Slide 13: Hálózati konfiguráció
A statikus IP alkalmazása biztosítja, hogy:
● A DNS rekordok fix címre mutassanak
● A port forwarding stabil maradjon
● A szolgáltatások elérhetősége ne változzon újraindítás után

## Slide 14: Domain – notify.hu
A rendszer egy saját domain név alatt működik: notify.hu
A domain:
DNS zónával rendelkezik
A rekord a 192.168.4.10 IP címre mutat
Webkiszolgálással össze van kapcsolva

## Slide 15: Windows Server Infrastruktúra Dokumentáció
A jelen dokumentáció a NotifyPhotography fotóstúdió Windows alapú szerverinfrastruktúráját mutatja be.
A szerver Windows Server 2022 operációs rendszeren fut.
2.1 Telepített szerepkörök
Active Directory Domain Services
Windows DNS Server
DHCP Server
Internet Information Services (IIS)

## Slide 16: Active Directory Domain Services (AD DS)
A létrehozott tartomány neve: recepcio.local A szerver elsődleges Domain Controllerként működik.
A tartomány tartalmazza:
● beépített Security Group-okat,
● egyedi létrehozott csoportot: recepció,
● felhasználói fiókokat (pl. Pintér Botond),
● Domain Admin és Enterprise Admin csoportokat.

## Slide 17: DNS Infrastrukturális Kialakítás
Konfigurált zónák:
_msdcs.recepcio.local
recepcio.local
notify.hu
Mindhárom zóna:
AD-integrált Primary zóna,
automatikus replikációt biztosít,
támogatja a biztonságos dinamikus frissítést.

## Slide 18: DHCP
Konfigurált tartomány: 192.168.21.0/24
A DHCP biztosítja:
automatikus IP kiosztást,
lease kezelést,
központi hálózati konfigurációt

## Slide 19: Fájl megosztás

## Slide 20: Backup rendszer

## Slide 21: Nyomtató megosztás

## Slide 22: Group Policy

## Slide 23: 8. Összességében
A megtervezett hálózat vállalati szintű megbízhatóságot, skálázhatóságot és biztonságot garantál.
Az architektúra hosszú távú bővíthetőséget nyújt, és támogatja egy professzionális multimédiás produkciós környezet működési igényeit.